## Slide 1: Prehľad satelitnej komunikácie
Mobilné satelitné siete

## Slide 3: Celosvetová satelitná sieť
Skutočne globálne pokrytie planéty
66 aktívnych a 12 záložných LEO satelitov na 6 orbitálnych dráhach ( na jednom orbite je 11 aktívnych satelitov )
Inteligencia v každom satelite, aj v prípade zničenia pozemnej infraštruktúry,
Pozemné brány (Gateways) slúžia pre prepojenie s pozemnými terestriálnymi sieťami,
Z dôvodu bezpečnosti je systém používaný pre vládne účely (cez 20.000 aparátov pre US Gov),
Sieť poskytuje mobilné hlasové a dátové služby (SMS, SMS-email, SBD, Fax, International SOS, Ship Security, Internet alebo LAN, Tracking),
Maximálna prenosová rýchlosť 9,6 kbps
Bezplatné príjmanie SMS a Email správ na Iridium zariadenia,
Bezplatné zasielanie SMS a Email správ,
Jednoduché spoplatkovanie - predplatené služby alebo mesačný paušál

## Slide 4: Ako pracuje ...
Každý satelit pozostáva zo 48 buniek - SpotBeam
66 aktívnych satelitov, 780 km nad zemským povrchom (LEO)
Satelity sú vzájomne prepojené – CrossLink – jedinečná technológia siete Iridium

## Slide 5: Použitie Iridia pre hovor na PSTN
PBX
Použitie satellite cross links k bráne
Spojenie k Iridium Switch-u (Siemens)
Prepojenie na PSTN alebo inú destináciu
Volanie z PSTN na Iridium je obdobné - reverzné
Lokálna pobočková ústredňa uskutoční spojenie prostredníctvom PSTN volaním +8816 a +8817
Možnosť spojenia priamo alebo cez Iridium gateway
Volanie na PSTN / na Iridium

## Slide 6: Použitie Iridia ako nezávislej siete
Stacionárne prevedenie
Napojené na lokálnu PBX
Satelitný spoj z budovy (cross link)
Cenovo najefektívnejšia možnosť volania Iridium - Iridium
PBX
Všetky klapky PBX majú prístup na Iridium podľa nastavení PBX
Satelitná sieť môže byť použitá ako
  Primárna, záloha alebo nezávislá sieť

## Slide 7: SIM karty
Predplatené služby (Pre-Paid SIMs)
  Účastník si predkupuje AirTime (prevádzkový čas), obdoba Easy alebo Prima kariet
  Žiaden mesačný poplatok - žiadna zmluva
  Je dostupných niekoľko AirTime balíkov, od veľkosti balíka záleží aj cena hovorného
  Maximálna dĺžka platnosti AirTime sú 2 roky
Mesačný paušál (Post-Paid SIMs)
  Účastník je mesačne spolatkovaný paušálom + fixná tarifa za volanie - Total Freedom
  Spísanie zmluvy o prevádzke
  Nutná garancia embosovanou kartou (DinersClub, VISA, EuroCard /MasterCard, American Express, JCB
Crew Calling
  Pozostáva z jednej hlavnej Post-Paid SIM karty (mesačný paušál) a viacerých Scratch kariet
  Majiteľ Crew Calling Post-Paid karty predáva AirTime - tzv. Scratch karty - za svoje ceny ostatným.
  Systém sa hlavne využíva na lodiach, na stavbách, v armáde, v cestovných agentúrach - kapitán predáva posádke alebo cestujúcim AirTime

## Slide 9: Regionálna satelitná sieť
44 aktívnych, 4 záložné LEO satelity, 8 orbitálnych dráh,
v roku 2006 sa plánuje vypustenie nových 56 LEO a 4 GEO satelito v pásme 2 GHz,
Satelity nie sú samostatne inteligentné, v prípade narušenia pozemnej infraštruktúry je systém nepoužiteľný.
Pozemné brány (Gateways) slúžia k prepojeniu na terestriálne siete, zároveň slúžia ako logika satelitov,
Systém je tzv. TriBand
  Satellite/GSM900,
  Satellite/CDMA/AMPS
Sieť poskytuje mobilné hlasové a dátové služby (SMS -obmedzené, Fax, Internet & Data ),
Maximálna prenosová rýchlosť 9,6 kbps

## Slide 10: Regionálna satelitná sieť
Globalstar používa 24 Gateways, ktoré sú spravované rôznymi providermi (jeden z najväčších je Globalstar Europe).
Nie všetky sú vzájomné prepojené, každý provider účtuje vlastné poplatky,
Nie každý GSM operátor má roaming so všetkými Globalstar Gateways - providermi. Ak nie je roamingová zmluva uzavretá, SIM karta GSM operátora je nefunkčná! Doporučujeme SIM od Globalstar providerov.
Neexistuje forma predplatených služieb, je len mesačný paušál - spoplatkovanie je delené do rôznych Zón, ďalej podľa providera, GSM …

## Slide 11: Regionálna satelitná sieť
WRX ponúka služby
  providera Globalstar Europe (AST), SIM karty: len paušálne (Post-Pay, predplatené karty boli zrušené
  operátora GSM – Vodafone, SIM karty: podľa definicie Vodafone UK)
Europe
Primary
Extended
Fringe

## Slide 13: Regionálna satelitná sieť
2 aktívne GEO satelity, žiadna záloha,
Satelity nie sú samostatne inteligentné, v prípade narušenia pozemnej infraštruktúry (hlavne riadiaceho centra) je systém nepoužiteľný,
Systém používa pozemné brány (primárne a regionálne), centrálne riadiace stredisko, …
Sieť poskytuje mobilné hlasové a dátové služby (SMS-GSM, SMS-email, WAP, Fax, Internet & Data,
Dostupná prenosová rýchlosť 9,6 kbps
Systém je tzv. DualBand
  Satellite / GSM 900

## Slide 14: Regionálna satelitá sieť
Thuraya onedlho spustí (jún 2005) novú službu s názvom THURAYA DSL, ktorá umožní vysokorýchlostný prenos dát
Prenosová rýchlosť 144 kbps
Jednoduché prepojenie satelitného IP modemu s Vašim PC pomocou USB, Ethernet, Bluetooth
Aplikácie
  HighSpeed internet & email
  LAN, VPN
  Video streaming
Výrobca IP modemu Hughes Network Systems

## Slide 15: Regionálna satelitá sieť
Jeden provider - Thuraya, sieť predajcov
Provider uzatvára roaming s GSM operátorom
GSM operátor uzatvára roaming s Thurayou,
Dostupné predplatené karty Thuraya (GSM predplatené karty nie je možné použiť),
Dostupný mesačný paušál Thuraya, alebo GSM mesačný paušál,
V prípade použitia GSM karty, drahšia prevádzka v satelitnom móde,
Spoplatkovanie na základe Zón

## Slide 16: Regionálna satelitná sieť
WRX ponúka SIM karty Thuraya pre hlasové a datové služby
SIM karty: predplatené (Pre-Pay), paušálne (Post-Pay)

## Slide 17: Porovnanie telefónov
Popis z ľava:
Motorola 9500 (Iridium)
TelitSat-550 (Globalstar)
Ascom aj Hughes (Thuraya)
Iridium 9505 a 9505A (Iridium)

## Slide 18: Ostatné siete v ponuke WRX Slovakia
Okrem prezentovaných sietí Iridium, Globalstar a Thuraya, ponúkame aj produkty a služby siete Inmarsat,
Inmarsat ponúka vysokorýchlostný prenos dát, pokrýva súš, moria a oceány (mimo zemských pólov)
Ak hľadáte prenos dát vo veľkosti 492 kbit/s ktorá Vám umožní prenos video telefónie a preojenie s 3G sietami vyberte si sieť Inmarsat.
Viac informácii v našej spoločnosti.

## Slide 19: Ďakujeme za pozornosť
Kontaktujte nás:
WRX Slovakia
Landererova 1
811 09 Bratislava
http://www.wrx.sk